## Slide 1
实验室温湿度及有害气体监控系统设计
答 辩 人：叶旋
专 业：物联网工程
指导教师：郭晓然

## Slide 2
目录
01.选题的目的及意义
02.研究现状
03.研究内容
04.设计方案
05.重点研究的问题以及解决思路
06.进度安排

## Slide 3
01.选题的目的及意义

## Slide 4
选题目的
在传统领域中，温湿度检测计的刻度间隔通常都很密，不容易准确分辨、读数困难，且热容量比较大，达到热平衡所需的时间较长，使用非常不方便；有害气体通常使用金属气敏传感器进行检测，通过气体作用于金属传感器，导致传感器电阻发生变化，从而对被测气体进行定性和定量检测，但是没有一个直观的浓度显示。因此，设计和实现温湿度及有害气体的无线监测系统，不仅使得监控系统的应用范围和灵活性大大提升，而且相较于传统的监测系统它有着读数简单，准确度高及实时监控等优点。

## Slide 5
25%
选题意义
温湿度及有害气体的监测系统在各类实验室中都应用广泛。例如在药业实验室中,温湿度及有害气体是影响药品质量稳定的最主要因素,药品质量的稳定与否关系群众用药是否安全有效。为确保其药品在库储存、运输流通过程的质量稳定,首要做好的就是药品仓库的温湿度及有害气体的控制, 因此实现温湿度及有害气体的自动无线监测尤为重要。

## Slide 6
02.研究现状

## Slide 7
研究现状
2009年，盛思锐公司推出了一款当时世界上最小的数字湿度和温度传感器—SHT21，引起市场广泛关注。目前温湿度感应器主要分为电阻式、电容式两种，相对来说电容式的精准度更好，感应速度非常快，但是在水分的侵蚀下容易氧化。由于盛思锐采用了独特的的电极分布和镀膜技术，使得感应器不仅不会氧化，还能很快吸收水分子。但由于手机应用市场的相关应用匮乏，温湿度监测系统的灵活性依然具有局限。
而我国由于科技的制约，只能使用进口温湿度传感器去弥补我国温湿度监测系统中智能化程度的不足。但是使用进口设备有很多局限性，且性价比不高。鑫芯电子科技有限公司在研究国外进口温湿度传感器之后，利用少部分进口元器件，研发出了X2W850-H1无线温湿度传感器，不仅有效的解决了温湿度监控系统智能化的问题，并且能够做到利用无线信号传输实时监控信息，唯一的缺点就是价格昂贵，不利于推广。

## Slide 8
03.研究内容

## Slide 9
33%
75%
研究内容
课题主要围绕温湿度及有害气体监测系统在实验室中的应用，在我国目前对温湿度及有害气体的研究基础上，设计一种可行的基于STC89C52RC单片机为主控模块的温湿度及有害气体监测系统。拟定设计一款性能稳定、采集数据准确、且价格低廉的温湿度及有害气体的监测系统，能实现解决实验室中关于温湿度及有害气体信息采集的范围局限性和灵活性的问题。

## Slide 10
04.设计方案

## Slide 11
33%
75%
设计方案
上位机： 使用安卓手机作为上位机控制端。
    使用eclipse开发APP，实现与下位机的串口通信。
    使用Echarts框架实现数据在安卓APP上的可视化。
下位机： 采用STC89C52RC单片机为主控模块，处理感知层传输过来 的数据。
采用QM-135气体检测传感器、DHT11温湿度传感器采集数 据。
采用HC-05蓝牙模块来实现下位机和上位机的通信。

## Slide 12
05.重点研究的问题
以及解决思路

## Slide 13
重点研究的问题以及解决思路
问题一：嵌入式设备和安卓手机的蓝牙通信
解决方案：借助相关文献、资料，深入的了解蓝牙在安卓平台上的连接方法和通信协议。
问题二：数据在安卓APP上的可视化
解决方案：基于EchartS的WEB数据可视化技术，在APP上将感知层传输的数据以图表的形式实时展示出来。
问题三：气体质量检测传感器数据的模数转换
解决方案：使用AD0832模数转换芯片完成数据的模数转换。

## Slide 14
06.进度安排

## Slide 15: 工作方案及进度计划
2019.11月完成开题报告，准备答辩PPT，进行开题答辩。
2019.12-2020.01根据任务计划制作材料清单，完成对所需设备、耗材的采购，开始撰写毕业论文，列出基本的写作提纲。
2020.01-2020.03完成课题的基本功能：对实验室温湿度及有害气体的采集，完成 APP的核心功能。在提纲的基础上撰写毕业论文，完成初稿。
2020.03-2020.04在功能的基础上制作软件的UI，并解决实现基本功能过程中遇到的相关问题。进一步补充毕业论文的内容，并在此期间进行多次修改。
2020.04-2020.05完成毕业设计的预期全部功能，进一步对其做最后的修改和完善。修改论文直至定稿，制作PPT，完成结题答辩。

## Slide 16: 参考文献
[1]肖家涛.智能温湿度监控系统的实现[J].电子技术与软件工程,2019(17):74-75.
[2]杨智,德湘轶.基于单片机的大棚温湿度检测报警设计[J].湖北农机化,2019(20):120.
[3]冯恒莉.基于单片机的家庭环境检测系统[J].科技经济导刊,2019,27(28):79-80.
[4]杨益,刘青林.物联网传感器技术在智能家居中的应用研究[J].通讯世界,2019,26(09):227-228.
[5]程捷.基于单片机的温湿度检测系统设计与实现[J].仪表技术,2019(09):43-45.
[6]张罡.基于智能家居探析物联网技术及其应用[J].信息与电脑(理论版),2019,31(18):141-142+156.

## Slide 17
恳请各位老师批评指正，谢谢！